上海寰彤科教设备有限公司—产品名录（NMR\MRI）

| 产品系列 | 产品名称 | 型 号 | 主要技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二维核磁共振成像仪器系列 | 脉冲核磁共振 教学仪器（成像功能） | GY-PNMR-10 | 共振频率：18-20MHz, 样品尺寸：10mm 信噪比：55dB,温控稳定度：0.06K/h，图像畸变度：<20% | 套 |
|  | 核磁共振成像 教学仪器 | GY-CTNMR-10 | 共振频率：18-20MHz，样品尺寸：10mm 信噪比：55Db，温控稳定度：0.06K/h，图像畸变度：<5% | 套 |
| 三维核磁共振成像仪器系列 | 25mm三维核磁共振动物影像实验仪 | HT-3DNMR-25 | 磁场：0.52 T以上, 共振频率：18-22MHz 样品尺寸：25mm，均匀度：8ppm 动物三维成像功能，二维成像功能，（含电脑） | 套 |
|  | 3D核磁共振成像 技术仪器 | GY-3DNMR-10 | 磁场：0.44-0.46T, 共振频率：18-20MHz 样品尺寸：10mm，均匀度：2ppm10mm空间 温控稳定度：0.06K/h， | 套 |
|  | 动物核磁共振影像（mri）系统 | HT-AMNMR-50 | 磁场：0.3-0.52 T, 共振频率：18-22MHz 样品尺寸：50mm，均匀度：8ppm 动物三维成像功能，二维成像功能， | 套 |
| 核磁共振谱成像（分子影像）设备系列 | 四维核磁共振谱成像教学仪器（分子影像） | GY-4DMRSI-10 | 磁场：0.44-0.46T，共振频率：18-20MHz 样品尺寸：直径<12mm均匀度：<2ppm 12mm空间（含电脑） | 套 |
|  | 四维核磁共振谱成像（分子影像）分析仪 | HT-4DMRSI-20 | 1.化学位移成像(CSI或MRSI)。 2.四象限成像（相位图像）.磁化率成像。 3.Dioxn序列油水分离序列。 4、三维空间成像(128*128*128) 5．样品尺寸：20mm（含电脑或选配图形工作站） | 套 |
|  | (25mm)1.5T核磁共振分子影像成像系统（永磁磁体） | HT-MRSI65-25 | 三维空间成像和一维化学位移谱成像 高磁场：1.48-1.51 T，共振频率：58-61MHz 样品尺寸：直径25mm均匀度：<2ppm 20mm空间 | 套 |
| 科研用动物核磁共振影像研究系统 | （35mm）1.5T小鼠核磁共振分子影像成像系统（永磁磁体） | HT-MRSI65-35A | 三维空间成像和一维化学位移谱成像 高磁场：1.48-1.51 T，共振频率：58-61MHz 样品尺寸：直径35mm均匀度：<2ppm 20mm空间 | 套 |
|  | （50mm）1.2T核磁共振大鼠成像研究系统 | HT-MRSI60-50KY | 1、磁场强度：1.15T±0.06T之间; 2、H共振频率：48MHz±2MHZ；、3、磁极直径：300mm; 4、样品直径（探头线圈）尺寸： 50mm*50mm*80mm， 5、大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验 | 套 |
|  | （50mm）1.5T核磁共振大鼠成像研究系统 | HT-MRSI60-50A | 1、磁场强度：1.45T-1.51T之间; 2、H共振频率：59±2MHZ；、3、磁极直径：300mm; *4、有效样品直径（探头线圈）尺寸： 50mm*50mm*80mm， *5、大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验 | 套 |
| 核磁共振量子计算实验系统 | 0.5T核磁共振量子计算成像仪 | HT-QCMRI-10 | 磁场强度： 0.44-0.46T ; H 共振频率： 18-20MHz 之间 ，磁极直径： 10cm ; 均 匀 度: 0.8ppm(5mm 空间) ;5ppm (10mm 空间) | 套 |
|  | 60M核磁共振量子计算成像仪 | HT-QCMRI60-5 | 磁场强度:1.41±0.05T H共振频率：60MHz 31P 共振频率：24MHz 均匀度:0.3ppm | 套 |
| 核磁共振波谱仪系列 | 90MH核磁共振波谱仪（H谱测量系统） | HT-PNMR12-9H | 共振频率：90MHz，1H,谱测量 磁极直径：12cm，均匀度：1Hz（含电脑） | 套 |
|  | 90M核磁共振波谱仪（H,C谱测量系统） | HT-PNMR12-9HC | 共振频率：90MHz，1H,13C谱测量 磁极直径：12cm，均匀度：1Hz（含电脑） | 套 |
|  | 60MH核磁共振波谱仪（H谱测量系统） | GY-PNMR-12-6H | 共振频率：60MHz，H谱测量系统 磁极直径：12cm，均匀度：2Hz（含电脑） | 套 |
|  | 60M核磁共振波谱仪 (H,P,F谱测量系统) | GY-PNMR12-6HP | 共振频率：60MHZ, 1H谱测量系统,31P(19F)谱可选。 磁极直径：12cm，均匀度：2Hz（含电脑） | 套 |
|  | 台式核磁共振波谱仪器 | HT-MICNMR-60 | 共振频率：60MHZ, 1H谱测量系统 |  |

以上设备均免费提供实验软件和教材讲义！

联系电话：021-51652350，13661735600

邮箱：huumm@163.com

QQ:248920714

GY-PNMR-10 脉冲核磁共振成像教学仪器

核磁共振应用越来越广泛因此在不少大专院校的物理专业及医学院的某些专业，开始 设这类教学实验，为此我公司设计廉价高性能核磁共振成像教学仪器。它适用于物理、生物 和影像专业本科的教学。 GY-PNMR-10 脉冲核磁共振教学仪器由恒温磁体、主机、电源、计算机、及处理显示 软件组成。恒温磁体由恒温器、磁体、梯度线圈、射频探头线圈组成。主机由DDS(数字直 接合成器)、射频功率放大器、正交检波接收机和控制主机(包括 A/D 转换、D/A 梯度控制 器、脉冲控制器)、以及通讯接口组成。电源由梯度放大器、直流电源组成。

仪器特点

1、采用高磁能积磁钢，所以体积小；

2、磁体采用亚微米精度加工技术，所以磁场均匀度高；

3、磁铁采用恒温控制器，所以有较高的稳定性；

4、由于射频电路采用DDS技术，所以工作频率可以保证高稳定度的前提下大范围（10-20MHz）高分辨率（1Hz）调节；

5、采用正交检波技术能精确测量射频相位，这有利于物理理论工作者了解量子力学能级跃迁机理（核磁共振态密度理论）；

6、本仪器只能放入10mm大小的样品，所以主要用于教学，如尺寸较小的种子、小动物的组织切片等。在测量驰豫时间上可以作为分析测量仪器如种子含油量、含水量测量等。

仪器实验功能

- 一维核磁共振成像

- 二维核磁共振成像（包括频率空间编码和相位空间编码）；

- 自旋回波测量T1；

- 反转恢复法测量T2

- 可测量二甲苯化学位移分裂

仪器性能

1、磁场强度：0.44-0.46T（特斯拉）

2、H共振频率：18-20MHz之间

3、样品尺寸：<Φ10mm

4、均匀度：  10ppm   10mm成像空间

5、信噪比：52dB

6、图形分辨率：普通模式128×128

7、图像畸变度：<25%

8、温探稳定度：0.1K/2h  （开机后2小时）

GY-CTNMR-10 核磁共振成像教学仪器

核磁共振应用越来越广泛，因此在不少大专院校的物理专业及医学院的某些专业，开始 设这类教学实验，为此我公司设计廉价高性能核磁共振成像教学仪器。它适用于物理、生物 和影像专业本科的教学。

仪器特点

1、采用高磁能积磁钢，所以体积小；

2、磁体采用亚微米精度加工技术，所以磁场均匀度高；

3、磁体采用高精度恒温控制器，所以有较高的稳定性；

4、由于射频电路采用DDS技术，所以工作频率可以在保证高稳定度的前提下大范围(10-20MHz)高分辩率(1Hz)调节。

5、采用正交检波技术能精确的测量射频相位，这有利于物理理论工作者了解量子力学能级跃迁机理(核磁共振态密度理论)；

6、本仪器可放入10mm大小样品所以主要用于教学，还可以作一些少量的科研工作。如树叶、尺寸较小的种子、小动物的组织切片等。在测量驰豫时间上可以作为分析测试仪器，如种子含油量测量、含水量测量等。

仪器功能

1、可编程脉冲序列发生器 ;

2、一维核磁共振成像 ;

3、二维核磁共振成像(包括频率空间编码和相位空间编码) ;

4、T1加权图、 T2加权图、 密度图

5、自旋回波测量 T2 ;

6、反转恢复法测量 T1 ;

7、梯度回波试验 ;

8、增加 5mm 射频线圈探头 可测量化学位移 （均匀度 1ppm ）

仪器性能

1、磁场强度： 0.44-0.46T ;

2、H 共振频率： 18-20MHz 之间

3、磁极直径： 10cm ;

4、均 匀 度: 0.8ppm(5mm  空间) ;

5ppm (10mm  空间);

5、样品尺寸：<Φ10mm

6、图形分辩率：普通模式128×128(插值可达高512×512)

高分辩率模式256×256

7、温控稳定度：0.06K/2h 开机(2小时后);

GY－3DNMR－10三维核磁共振成像教学仪器

GY－3DNMR－10三维核磁共振成像教学仪器是可用于核磁共振成像教学以及核磁共振原理研究等实验，它适用于近代物理，影像技术，应用物理、医学影像，生物医学工程等专业的教学与科研工作。本仪器尤其在农业对植物和昆虫等小尺寸的动植物的无损检测有特殊的意义。                                   性能指标：

1、磁场强度：0.45T - 0.5T;

2、H共振频率：18-22MHz之间；

3、磁极直径：100mm;

4、样品直径尺寸：Φ10mm

5、磁场均匀度：均匀度：2ppm　　10mm空间

6、空间分辨率：普通模式0.15mm　最高模式0.08mm

7、图形分辨率：普通模式　128×128×128　　最高分辨率　256×256×128

8、图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（20mm×20mm×20mm）

9、最大梯度磁场：X，Y、Z方向70mT/m

10、温度控制稳定度：0.06K/h　开机后两小时

仪器功能：

1、三维空间核磁共振成像

2、二维核磁共振成像，包括T1加权图和T2加权图

3、可编程脉冲序列发生器(包括 CPMG脉冲测量T2) ，适用EPR、SE、、3DGE序列；

4、自旋回波测量T2，三维自旋回波      5、反转恢复测量T1

6、梯度回波实验，三维梯度回波

7、IR序列伪彩色加权图研究

8、三维核磁共振图像重建，三维核磁共振成像数据反演

实验内容：

（1）可进行核磁共振成像原理性实验、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。

（2）核磁共振影像基础实验

（3）核磁共振影像提高及伪影实验，自旋回波序列各种参数对成像效果的影响

（4）伪影观察a.折叠伪影观察b.拉链伪影观察c.化学位移伪影观察

（5）核磁共振成像研究性实验样品观察(植物体等样品)

(6)三维成像采集和图像反演立体重建（伪彩色图像重建）

| 水试管成像图 | 水中齿轮位图 | 水中汽泡纵向图 | 水模 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1加权图 | 黄豆芽成像图 | 辣椒横断位图 | 六角三维立体图 |

成像数据：

HT－3DNMR－25三维核磁共振成像技术实验仪器

HT－3DNMR－25 三维核磁共振成像技术实验仪器主要是研究动植物三维、二维核磁共振成像设备，它适用于应用物理专业、核物理专业、医学影像专业、生物工程专业的实验教学、科研工作。本仪器可应用于：材料科学、食品科学和医学研究，尤其在农业对植物和昆虫等小尺寸的动植物的无损检测有特殊的意义。本仪器由恒温磁体（包括测量系统）、电源、计算机及处理软件组成。其中恒温磁体由恒温器、磁体、梯度线圈、射频探头、射频测量系统、脉冲控制器等组成。电源由梯度线圈驱动器、断层线圈驱动器、直流电源等组成。

主要功能

1、核磁共振成像基础教学实验功能

2、二维核磁共振成像实验，包括T1加权图和T2加权图

3、三维空间核磁共振成像实验

*4、三维核磁共振图像重建，三维重建显示、三维核磁共振成像数据反演

5、可编程脉冲序列发生器(包括 CPMG脉冲测量T2)，适用EPR、SE、3DGE序列研究开发；用户可自编写序列

6、自旋回波测量T2实验，三维自旋回波实验、反转恢复测量T1实验

7、梯度回波实验，三维梯度回波研究实验

8、IR序列伪彩色加权图研究实验、测量原子核的核磁矩实验

9、影像与无损、无放射性探伤实验

10、小鼠三维核磁共振成像功能，（小动植物三维核磁共振成像）

11、提供软件，弛豫时间采集测试软件，三维采集数据反演立体重建软件

12、可实现实验数据图片多角度保存样品图片观察样品

性能指标

1、磁场强度：0.45 T - 0.5T;    2、H共振频率：18-22MHz之间；

3、磁极直径：150mm

*4、有效样品直径（探头线圈）尺寸：25mm，

*5、实验样品：能实现4周龄以上小鼠成像实验、小动植物体实验

*6、磁场均匀度：小于4ppm(25mm×25mm×25mm)

*7、图形分辨率：普通模式　128×128×128　最高分辨率　256×256×128，

*8、梯度磁场强度：10GS/cm   *9、绝对分辨率：0.08mm

10、图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（20mm×20mm×20mm）

11、最大梯度磁场：X，Y、Z方向70mT/m

12、温度控制稳定度：0.06K/h　开机后两小时

13、磁场稳定度：磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h

14、空间分辨率：普通模式0.15mm　　最高模式0.08mm

仪器主要实验内容

（1）可进行核磁成像原理性实验、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。

（2）核磁共振影像基础实验，医学影像物理学专业、生物医学工程专业实验、影像技术、影像设备研究等相关实验。

（3）核磁共振影像提高及伪影研究实验，自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究

（4）核磁共振成像研究性实验样品观察(小鼠，小动植物体等样品的三维、二维成像实验)

(5)三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）

成像效果

| 核桃成像图 | 核桃三维立体重建成像 | 老鼠横断位成像图 | 水中齿轮位图 |
| --- | --- | --- | --- |

GY-4DMRSI-10 四维核磁共振谱成像教学仪器

谱成像又称为四维核磁共振成像，三维空间、一维化学位移。我们在三维核磁共振成像的基础上，采用均匀度在 1-0.5ppm 的磁铁实现 MRSI。

主要功能

1．四维核磁共振成像：三维空间成像和一维化学位移谱成像；
2．二维核磁共振成像：SE序列的空间频率编码和相位编码，包括T1加权图和T2加权图；
3．GE 脉冲序列二维成像； 
4．EPI 脉冲序列快速成像； 
5．IR 脉冲成像序列：伪彩色实虚部二维成像；
6．Dioxn 序列油水分离（ Dixon 化学位移成像：成纯水图，纯脂肪图）；
7．4D 傅里叶变换 SE 序列 ;
8．回波时间编码谱成像（ ETE ）；
9．回波平面成像。

主要性能指标

1．四维成像功能： 64*64*64*64 
2．磁场强度： 0.44-0.46T
3．H 共振频率： 18-20MHz
4．样品尺寸：直径 < 12mm
5．磁场均匀度： <0.2ppm, 12mm 空间
6．温控稳定度： 0.06K/h, 开机后两小时 
7．信噪比： 55dB
8．图像畸变度： <1% 
9．图形分辨率：普通模式128*128*128(三维),256*256(二维),

实 验 数 据

HT-MRSI-20四维核磁共振谱成像技术实验仪介绍

核磁共振谱成像（magnetic resonancees spectrscopic imaging, MRSI）是生物医学研究进入分了水平的重要检测工具之一。MRSI是在磁共振成像（MRI）的基础上发展起来的，它比MRI的功能增加了样品中自旋核的物理化学环境及分子结构.

HT-4DMRSI-20 核磁共振谱成像技术实验仪器采用高均匀度磁场系统，磁场控制采用氘外锁场，确保磁场的稳定性以便于长期采集四维数据（稳定性10Hz/Month），同时降低对环境的要求（环境温度10-35度可以进行高精度工作）、提供多种脉冲序列，用户可以任意编辑脉冲序列。采用高线性梯度线圈（98%的线性度）图像畸变度小于1%。适合植物、小动物的科研工作。

基础功能：   1．四维核磁共振成像：三维空间成像和一维化学位移谱成像

2．二维核磁共振成像：SE序列的空间频率编码和相位编码，包括Ｔ１加权图和Ｔ２加权图

3．自旋回波测量T2，反转恢复测量T1

4．IR脉冲成像序列：伪彩色实虚部二维成像

5．GE脉冲序列二维成像，EPI脉冲序列快速成像

6、三维空间成像(128*128*128)

7、4D 傅里叶变换 SE 序列，SE序列（自旋回波序列）成像T1mapping T2mapping。

8、GE序列（梯度回波序列），GE 脉冲序列二维成像；

9.	回波时间编码谱成像（ ETE ）；回波平面成像

10． 四维磁化率成像， IR序列加权成像（四象限图）。

技术性能指标：

1．四维成像功能：64*64*64*64   2．磁场强度：0.48T ±0.03T

3．H共振频率：19.0-20.5MHz

4．样品尺寸：直径20mm（四维成像），25mm（三维成像），

5．磁场均匀度：<1ppm, 20mm空间

6．温控稳定度：0.06K/h,开机后两小时      7．图像畸变度：<1%

8．图形分辨率：普通模式128*128*128(三维)，256*256(二维)，高分辨模式 512*512(二维)

9.图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（20mm×20mm×20mm）

10. 最大梯度磁场：X，Y、Z方向70mT/m

11. 磁场稳定度：磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h

仪器主要实验内容

（1）可进行核磁成像原理性实验、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。

（2）核磁共振影像基础实验，医学影像物理学专业、生物医学工程专业实验、影像技术、影像设备研究等相关实验。

（3）核磁共振影像提高及伪影研究实验，自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究

（4）核磁共振成像研究性实验样品观察(小鼠，小动植物体等样品的三维、二维成像实验)

(5)三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）

成像效果如下：

HT-MRSI60-25 1.5T（25mm）核磁共振成像系统（永磁）介绍

核磁共振谱成像（magnetic resonancees spectrscopic imaging, MRSI）是生物医学研究进入分了水平的重要检测工具之一。MRSI是在磁共振成像（MRI）的基础上发展起来的，它比MRI的功能增加了样品中自旋核的物理化学环境及分子结构.

HT-MRSI60-25 核磁共振谱成像采用高均匀度磁场系统，磁场控制采用氘外锁场，确保磁场的稳定性以便于长期采集四维数据（稳定性10Hz/Month），同时降低对环境的要求（环境温度10-35度可以进行高精度工作）。处理计算机采用专用工作站实现大型数据处理能力。提供多种脉冲序列，用户可以任意编辑脉冲序列。采用高线性梯度线圈（98%的线性度）图像畸变度小于1%。适合植物、小动物、食品的科研工作。

基础功能：

1、四维核磁共振成像：三维空间成像和一维化学位移谱成像；

2、二维核磁共振成像：SE序列的空间频率编码和相位编码，包括T1加权图和T2加权图

3、T1，T2弛豫时间测量

4、EPI 脉冲序列快速成像；GE 脉冲序列二维成像；

5、IR 脉冲成像序列：伪彩色实虚部二维成像；

6、Dixon 序列油水分离（ Dixon 化学位移成像：成纯水图，纯脂肪图）；

7、4D 傅里叶变换 SE 序列 ;

8、回波时间编码谱成像（ ETE ）；

9、回波平面成像。

10、小鼠四维，三维核磁共振成像功能，（小动植物三维核磁共振成像）

11、提供软件，弛豫时间采集测试软件，三维采集数据反演立体重建软件

12、可实现实验数据图片多角度保存样品图片观察样品

技术性能指标：

1．四维成像功能：64*64*64*64

2．磁场强度：1.3T-1.5T

3．H共振频率：55-59MHz

4．样品尺寸：直径25mm（三维成像），20mm（四维成像）

5．磁场均匀度：<2ppm, 25mm全空间

6．温控稳定度：0.06K/h,开机后两小时

7．信噪比：55dB

8．图像畸变度：<1%

9．图形分辨率：普通模式128*128*128(三维)，256*256(二维)，高分辨模式 512*512(二维)

10、梯度磁场强度：10GS/mm

11、绝对分辨率优于0.08mm

12、图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（20mm×20mm×20mm）

13、最大梯度磁场：X，Y、Z方向70mT/m

14、温度控制稳定度：0.06K/h　开机后两小时

15、磁场稳定度：磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h

16、空间分辨率：普通模式0.15mm　　最高模式0.08mm

实验内容：

（1）、可进行核磁共振成像原理性实验、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。

（2）、核磁共振成像基础实验,核磁共振影像提高及伪影实验，核磁共振多种序列研究和相关应用研究

（3）、核磁共振含水量，含油率测量，含吸附水测量实验，以及成像功能，种子吸水发芽过程中含水率和水组织形态变化的观察（自由水和吸附水转变过程）

（4）、粮油测量（玉米、芝麻、大豆、花生）等样品的含水率，含油率的测量实验、成像研究等相关实验

(5) 实验样品弛豫时间测量，实验样品图像多角度观察、任意角度保存，磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）可以广泛应用于食品科学、生命科学，医学影像，生物医药和医药临床前预实验等科研工作。

HT-MRSI60-35A 1.5T（35mm）核磁共振小鼠成像分析系统（永磁磁体）

核磁共振谱成像（magnetic resonancees spectrscopic imaging, MRSI）是生物医学研究进入分子水平的重要检测工具之一。MRSI是在磁共振成像（MRI）的基础上发展起来的，它比MRI的功能增加了样品中自旋核的物理化学环境及分子结构. 因此，能在分子水平反映生物体内或人体内病变的信息，能大大提高核磁共振的诊断特异性，增强对危险性疾病(老年性痴呆、癫痈、脑瘤、前列腺癌等)的超早期诊断和疗效监控能力。

HT-MRSI60-35A核磁共振设备采用高均匀度磁场系统，磁场控制采用氘外锁场，确保磁场的稳定性以便于长期采集四维数据（稳定性10Hz/Month），同时降低对环境的要求（环境温度10-35度可以进行高精度工作）。处理计算机采用专用工作站实现大型数据处理能力。提供多种脉冲序列，用户可以任意编辑脉冲序列。适合小鼠、小动植物的科研工作。

仪器主要功能

1、四维核磁共振成像：三维空间成像和一维化学位移谱成像；

2、二维核磁共振成像：SE序列的空间频率编码和相位编码，包括T1加权图和T2加权图

3、GE 脉冲序列二维成像；

4、EPI 脉冲序列快速成像；

5、IR 脉冲成像序列：伪彩色实虚部二维成像；

6、Dixon 序列油水分离（ Dixon 化学位移成像：成纯水图，纯脂肪图）；

7、4D 傅里叶变换 SE 序列 ;

8、回波时间编码谱成像（ ETE ）；

9、回波平面成像。

10、小鼠四维，三维核磁共振成像功能，（小动植物三维核磁共振成像）

11、提供软件，弛豫时间采集测试软件，三维采集数据反演立体重建软件

12、可实现实验数据图片多角度保存样品图片观察样品

技术性能指标：

1．四维成像功能：64*64*64*64

2．磁场强度：1.48T-1.51T

3．H共振频率：58-61MHz

4．样品尺寸：直径35mm（三维成像），30mm（四维成像）

5．磁场均匀度：<5ppm, 35mm全空间

6．温控稳定度：0.06K/h,开机后两小时

7．信噪比：55dB

8．图像畸变度：<1%

9．图形分辨率：普通模式128*128*128(三维)，256*256(二维)，

高分辨模式 512*512(二维)

10、梯度磁场强度：10GS/mm

11、绝对分辨率优于0.08mm

12、图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（30mm×30mm×30mm）

13、最大梯度磁场：X，Y、Z方向70mT/m

14、温度控制稳定度：0.06K/h　开机后两小时

15、磁场稳定度：磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h

16、空间分辨率：普通模式0.15mm　　最高模式0.08mm

主要实验内容

1、可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。

2、核磁共振影像实验,四维（分子影像）核磁共振谱成像，三维空间成像和一维化学位移谱成像研究；

3、核磁共振影像提高及伪影研究实验，自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究：

a、折叠伪影观察b.拉链伪影观察c.化学位移伪影观察；

4、核磁共振成像科研性实验样品观察(小鼠，小动植物体等样品的三维、二维成像实验)，小鼠分子影像科研实验研究；

5、实验样品弛豫时间测量，实验样品图像多角度观察、任意角度保存，磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）

HT-MRSI60-50KY（50mm）1.2T核磁共振动物成像研究系统（永磁磁体）

小动物磁共振MRI成像是一门可以在材料科学和生物医学基础研究等相关交叉领域有广泛应用的高新技术，在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具广阔前景的新技术。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险，克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点，并且可以严格控制动物实验条件、减少个体差异的影响。影像学的手段，尤其是磁共振成像，是目前动物模型研究中不可或缺的工具之一。目前欧美各国政府都大力支持小动物磁共振成像研究。该系统的购置充分考虑了科学研究和实际应用的需求，可针对小动物进行形态学、波谱学和功能影像等方面的前沿性研究，将进一步提升科研单位在该领域的研究水平和地位。高场强核磁共振小动物成像（Animal MRI）是衡量综合性医院科研水平和科研工作深度的标志性分析测试研究仪器，目前开始在国内发展，正在成为教学、科研和重点学科、重点实验室建设不可或缺的分析测试研究手段。

根据目前国内核磁共振成像设备的实验要求推出1.2T永磁大鼠核磁共振成像系统，主要技术参数和实验功能如下：

主要技术参数

1、磁场强度：1.2T ±0.05T;

2、H共振频率：51MHz±2MHZ；

3、磁极直径：300mm;

*4、有效样品直径（探头线圈）尺寸：Φ50mm*H80mm，

*5、实验样品：大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验

*6、磁场均匀度：小于8ppm(50mm×50mm×80mm)

*7、图形分辨率：普通模式　128×128×128　高分辨率　256×256×128，最高分辩率512*512*128

*8、梯度磁场强度：10Gs/cm(1mT/cm或100mT/m)

*9、绝对分辨率：0.08mm(以0.05mm水模为标准)

10、图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（50mm×50mm×50mm）

11、最大梯度磁场：X，Y、Z方向200mT/m

12、温度控制稳定度：腔体控温精度为±0.005℃；显示精度1m℃.

13、磁场稳定度：磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移小于100Hz/h

14、空间分辨率：普通模式0.15mm　　最高模式0.08mm

主要实验功能：

1、T1/T2核磁共振造影剂弛豫测量、造影剂的体外及动物体内成像方面的研究

2、大鼠活体磁共振成像；

3、二维自旋回波T1加权图、T2加权图；

4、三维梯度回波(3DGRE)成像；，三维自旋回波成像实验，三维立体成像实验

5、二维任意角度多层(MSE)成像；硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2；反转恢复(IR)脉冲序列测量T1；硬脉冲测量T2*；

6、三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）

7、能按DCOM国际通用的医学数字成像和通讯标准文件格式保存实验数据

主要实验内容

1、可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。

2、核磁共振影像实验,四维（分子影像）核磁共振谱成像，三维空间成像

3、核磁共振影像提高及伪影研究实验，自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究：

4、核磁共振成像科研性实验样品观察(小鼠，小动植物体等样品的三维、二维成像实验)，小鼠分子影像科研实验研究；

5、实验样品弛豫时间测量，实验样品图像多角度观察、任意角度保存，磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）可以广泛应用于生命科学，医学影像，生物医药和医药临床前预实验等科研工作。

HT-MRSI60-50A（50mm）1.5T核磁共振大鼠成像研究系统（永磁磁体）

小动物磁共振MRI成像是一门可以在材料科学和生物医学基础研究等相关交叉领域有广泛应用的高新技术，在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具广阔前景的新技术。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险，克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点，并且可以严格控制动物实验条件、减少个体差异的影响。影像学的手段，尤其是磁共振成像，是目前动物模型研究中不可或缺的工具之一。目前欧美各国政府都大力支持小动物磁共振成像研究。该系统的购置充分考虑了科学研究和实际应用的需求，可针对小动物进行形态学、波谱学和功能影像等方面的前沿性研究，将进一步提升科研单位在该领域的研究水平和地位。高场强核磁共振小动物成像（Animal MRI）是衡量综合性医院科研水平和科研工作深度的标志性分析测试研究仪器，目前开始在国内发展，正在成为教学、科研和重点学科、重点实验室建设不可或缺的分析测试研究手段。

我公司根据目前国内核磁共振成像设备的实验要求推出1.5T永磁大鼠核磁共振成像系统，主要技术参数和实验功能如下：

主要技术参数

1、磁场强度：1.45T-1.51T之间;

2、H共振频率：61MHz-64MHZ；

3、磁极直径：300mm;

*4、有效样品直径（探头线圈）尺寸： 50mm*50mm*80mm，

*5、实验样品：大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验

*6、磁场均匀度：小于8ppm(50mm×50mm×80mm)

*7、图形分辨率：普通模式　128×128×128　最高分辨率　256×256×128，

*8、梯度磁场强度：10Gs/cm(1mT/cm或100mT/m)

*9、绝对分辨率：0.08mm(以0.05mm水模为标准)

10、图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（50mm×50mm×80mm）

11、最大梯度磁场：X，Y、Z方向200mT/m

12、温度控制稳定度：腔体控温精度为±0.005℃；显示精度1m℃.

13、磁场稳定度：磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移小于100Hz/h

14、空间分辨率：普通模式0.15mm　　最高模式0.08mm

主要实验功能：

1、T1/T2核磁共振造影剂弛豫测量、造影剂的体外及动物体内成像方面的研究

2、大鼠活体磁共振成像；

3、二维自旋回波T1加权图、T2加权图；

4、三维梯度回波(3DGRE)成像；，三维自旋回波成像实验，三维立体成像实验

5、二维任意角度多层(MSE)成像；硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2；反转恢复(IR)脉冲序列测量T1；

6、三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）

7、能按DCOM国际通用的医学数字成像和通讯标准文件格式保存实验数据

主要实验内容

1、可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。

2、核磁共振影像实验,四维（分子影像）核磁共振谱成像，三维空间成像

3、核磁共振影像提高及伪影研究实验，自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究：

4、核磁共振成像科研性实验样品观察(大鼠，小动植物体等样品的三维、二维成像实验)，大鼠分子影像科研实验研究；

5、实验样品弛豫时间测量，实验样品图像多角度观察、任意角度保存，磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建（伪彩色图像重建）可以广泛应用于生命科学，医学影像，生物医药和医药临床前预实验等科研工作。

# Text boxes

核桃伪彩色油水信号分离成像图